Rétság Város  Helyi Építési Szabályzatának módosításáról  szóló  
3/2007. (II.16.) önkormányzati rendelet   melléklete

RÉTSÁG  VÁROS RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

SZABÁLYOZÁSI TERV MÛSZAKI LEÍRÁSA

Készítette: REGIONÁL Tervezõ és Fõvállalkozó Kft. Salgótarján, Mártírok útja  1.

( Msz: T 732/2005.)

Rétság Város  Rendezési Terve

Szabályozási terv  mûszaki leírás

Rétság város rendezési terve 2002-ben készült el. Jóváhagyása a következõ évben megtörtént a 13/2003. ( VI.30. ) sz. önkormányzati  rendelettel..

Az eltelt idõszakban egy ízben került sor módosításra.

Az utóbbi években a város életében és fejlesztési elképzelésében több olyan változás történt, amely felveti, illetve szükségessé teszi a rendezési terv módosítását. Jelen módosítás az alábbi területrészeket és feladatokat érinti:

Az Akácfa utcában lévõ 356/17—356/20. hrsz-ú ingatlanok funkcióváltása.

Az egészségház telke és a József Attila út közötti közlekedési kapcsolat módosítása.

A Szõlõ utca végén új építési telkek kialakítása.

A Kölcsey utca és sportpálya közötti rész terület-felhasználásának módosítása.

Rákóczi, a Kossuth utcák és Jenõi patak által határolt területen lévõ rendezetlen telkek beépítési feltételeinek meghatározása.

Jászteleki, Börzsöny, Mezõ, Ady, Nógrádi, Petõfi, Madách utcákban lévõ, jelenleg üresen álló telkek beépítési feltételeinek meghatározása.

Melléképületek építési telken történõ elhelyezésének általános szabályozása.

Helyi Építési Szabályzat 59. § (6) pontjának felülvizsgálata, szükség szerint kiegészítése.

Háziipari és kereskedelmi jellegû tevékenységeknek lakóterületen belüli elhelyezésének szabályozása.

Nyárfa utcai vegyes bolt más helyre történõ áthelyezése.

1.	Akácfa utcában lévõ hrsz. 356/17 – 356/20 ingatlanok

Az érintett négy telken az Önkormányzat garázsokat kíván létesíteni. Erre tekintettel az övezeti besorolás: különleges (K) terület.

Az egységes és célszerû terület-felhasználás érdekében a 4 telket egy építési telekké kell összevonni, és egységes beépítési tervet készíteni. A területen csak gépkocsi tárolókat szabad megépíteni. Minden egyéb funkció itt történõ elhelyezését tiltani kell. Nem szabad engedni a garázsokban gépkocsi javító, karosszéria lakatos, autófényezõ vagy hasonló jellegû munkák végzését, vagy kereskedelmi tevékenységet folytatni. Tiltani kell továbbá mindenféle állat tartását.

A beépítés szabadonálló legyen. Az oldal-, és hátsókert mérete min. 3 m legyen. Az Akácfa utcai oldalon az elõkert mélysége érje el az 5 m-es minimumot.

Városképi szempontból alapkövetelmény az egységes megjelenés megteremtése. Ezen célból szükséges, hogy valamennyi garázs azonos építéstechnológiával, lehetõleg hagyományos anyagokból, egységes tetõhajlással és héjazattal valósuljon meg. Ideiglenes jellegû, bódé-szerû építmények létesítését meg kell akadályozni. A garázsokra  beépítési terv készítése indokolt.

A terület teljes beépítettsége max. 80 % lehet. Az építményekkel és közlekedéssel nem érintett részeket parkosítani kell.

A garázsok használatba vételének elõfeltétele kell legyen a tûzoltáshoz szükséges vízvételi csatlakozó hely kiépítése. Amennyiben az építmények vízellátást kapnak, meg kell oldani a közüzemi szennycsatornába történõ bekötést. A területen közmûpótló berendezés megépítése nem engedélyezhetõ.

2.	Egészségház közterületi kapcsolatának módosítása

A József Attila utca felõl jelenleg egy 4 m széles és 35 m hosszú út vezet a tüdõgondozóhoz, illetve azon keresztül az egészségházhoz. Jelen tervmódosítás közvetlen kapcsolatot biztosít a hrsz. 395/2 telken lévõ egészségház és a 388 hrsz-ú József A. utca között. Ennek módja, hogy a 392 hrsz. gyalogos út kiszélesítésre kerül a hrsz. 393.sz. telek rovására.

A kiszélesítendõ út két irányú gépkocsi forgalom és egyoldalú gyalogos közlekedés részére biztosít lehetõséget.

Szabályozási szélessége 10 méter.

A 393 hrsz-ú telekbõl kisajátítandó területet   úgy kell meghatározni,  hogy annak  telek szélessége  érje el a 18 métert,  területe  a 900m2-t..  A  kisajátított  területbõl a 392 hrsz-ú.  út szélesítéshez szükséges 6 m  feletti részen   közterület kialakítás   indokolt..

3.	Szõlõ utca végén lévõ terület feltárása, és új lakótelkek kialakítása

Jelen tervmódosítás a hrsz. 05/29 sz. külterületi ingatlant érinti. Itt a szabályozási terv összesen 6 db új építési telket alakít ki. Az új házhelyek egymástól eltérõ méretét, és alakját a helyszíni adottságok, a beépítési lehetõségek és az utcaképi megjelenés feltételeinek megteremtése határozták meg.

Az érintett rész övezeti besorolása: falusias lakóterület, megegyezõen a Szõlõ utca már beépített részeihez. Az itt elhelyezhetõ létesítmények funkciójára a HÉSZ 10. § elõírásai szerint van lehetõség.

Az épületeke szabadonállóan kell elhelyezni, 5 méteres elõkert és 3-3 méteres oldalkert megtartásával. Az épületek párkánymagassága a Keleti (hegy felõli) oldalon az út szintjéhez viszonyítva ne haladja meg a 4,5 métert, a vele szemben lévõ oldalon pedig a 3,5 métert. Az épületek magastetõvel, az utcára merõleges gerincû fedélszékkel készüljenek.

A telekalakítás és a beépíthetõség további feltételeit a HÉSZ 10 § és 11 § elõírásai határozzák meg.

A Szõlõ utca meghosszabbítása kapcsán fontos szempontként kezelte a tervezés, hogy az új telkeken megjelenõ létesítmények a legkevésbé lejtõs részekre kerülhessenek. Másrészt, hogy a kiépítendõ közmûvek a lehetõ legegyszerûbb módon csatlakozzanak a meglévõ rendszerekhez.

A telkeket feltáró út mérete és szabályozási szélessége megegyezik a Szõlõ utcára meghatározott paramétereivel. Ennek megfelelõen az ingatlanok közötti a közlekedõ terület céljára 16 méretes szélességet kell biztosítani.

A Szõlõ utcában valamennyi közmû kiépült, azokra a közvetlen rácsatlakozás lehetséges. Erre tekintettel az építkezést csak a teljes közmûvek megléte esetén szabad elkezdeni. Közmûpótló berendezés létesítését tiltani szükséges (szennyvíz befogadó tározó).

Az érintett hrsz. 05/29 ingatlan közelében csúszásveszélyes terület található. Telekalakítással  egyidejûleg el kell készíttetni  a   geotechnikai szakvéleményt.

4.	A Kölcsey utca és sportpálya közötti terület

Az érintett hrsz.296 ingatlan tervezett funkcióváltása elmarad, következõleg az érvényes rendezési terv szerinti szabályozás elõírásait nem kell változtatni.

5.	Rákóczi út – Kossuth út és Jenõi patak közötti terület szabályozása

A terület övezeti besorolása nem változik, továbbra is falusias lakóövezet marad. A közvetlen megközelítési lehetõséggel nem rendelkezõ és a jelenleginél kedvezõbb telekméretek kialakítására – a megbízási programnak megfelelõen – jelen tervmódosítás konkrét javaslatot tesz. Ennek érdekében meghosszabbítani javasolja a Köztársaság utcát. Az út meghosszabbítása egyúttal lehetõséget teremt egyes nagyméretû ingatlanok megosztására is. (hrsz. 234, 237, 238, 255, 263, 269, 289 sz. telkek).

A módosítás javaslatot tesz kisméretû telkek összevonására (hrsz. 250, 251, 252, hrsz. 245, 246, 247, 248, 249; hrsz 239, 240, 241, 243, 244;hrsz 261, 262; hrsz. 259 és 258; hrsz 257 és 258; hrsz. 270 és 271; hrsz. 272 és 273; hrsz. 275 és 276; hrsz 277/1 és 272/2; hrsz 279 és 280; hrsz. 267, 268, 553, 554 és 269; hrsz. 292 és 293).

A hrsz. 245 – 249 telkek és a hrsz. 254 sz. telkek közúti megközelíthetõségére szolgalmi utat jelöl a terv. Ennek szélességi mérete min. 3 m legyen.

A javasolt telekmegosztások és telekösszevonások érdekében célszerû az építési telkek minimális alapterületét 500 m2-ben, utcafronti szélességét pedig 16 m-ben meghatározni.

A beépítési mód szabadonálló legyen. Ez alól kivételt képez a Kossuth utca. Itt a beépítési mód a kialakultnak megfelelõen elõkert nélküli, oldalhatáson álló legyen.

A Rákóczi útra nézõ, szabadonálló beépítéssel javasolt ingatlanok esetében a beépítési vonal egyezzen meg a 2. sz. út szabályozási szélességével.

Az építési telkek felhasználhatósága, és a beépítés további feltételei tekintetében a HÉSZ 10 § és 11 § elõírásai érvényesek.

A telekösszevonások kapcsán megszûnõ építési telkeken jelenleg meglévõ épületek esetében a továbbiakban nem engedélyezhetõ bõvítéssel – átalakítással együtt járó munka. Hasonlóképpen kell eljárni azon telkek és objektumok esetében, melyeket a Köztársaság út megfelelõ méretû kiszélesítésének igénye érint.

A Köztársaság út szélességi mérete 10 m-re módosul. A csatolt keresztszelvény szerint biztosított egyoldali gyalogos járda, a másik oldalon 1,5 m-es védõtávolság és kétirányú gépkocsi forgalom céljára burkolt útfelület. A csapadékvíz elvezetést zárt rendszerben kell megoldani. A közmûvek tekintetében jelen tervmódosítás változtatást nem igényel.

Ugyancsak nem igényel változtatást a HÉSZ táj- és természetvédelem, mûemlékvédelem és környezetvédelem fejezetei sem.

A késõbbiekben zöldfelületté alakuló hrsz. 265, 266, 267, 268 területek beépíthetõségére – szabályozására a HÉSZ 32 § vonatkozik.

6.	Jásztelek, Mezõ, Ady, Nógrádi, utcák üres telkeinek beépíthetõsége

6.1.	Ady Endre út 511. hrsz-ú ingatlant ugyancsak nem javasolja jelen tervmódosítás beépíteni. A területet célszerû a hrsz. 510-es ingatlanhoz csatolni.

6.2.	Nógrádi S. út hrsz. 484/6, 485/3, 486/1 és 487/1 ingatlanok kapcsán jelen tervmódosítás változást nem fogalmaz meg. Következõleg szabályozási elõírásokat nem szükséges meghatározni.

7.	Melléképületek lakótelken történõ elhelyezésének feltételei

Építményeknek, -ezen belül minden funkciójú melléképületnek – építési telken történõ létesítési feltételeit a HÉSZ több helyen és egyértelmûen szabályozza. (HÉSZ 8 § (7) bekezdés , 10 § (6) bekezdés, 39 §, 40 § 42 §).

A szabályozás alapeleme, hogy elõ-, oldal- és hátsókerti részen építményt elhelyezni nem szabad. Továbbá, hogy a tûzrendészet által elõírt védõtávolságok érvényre jussanak.

A jelenlegi szabályzási elõírásoknak meg nem felelõen elhelyezett építmények (- melléképületek is -) bõvítését illetve újjáépítését tiltani szükséges. Ezen elõírással a HÉSZ-t kiegészíteni kívánatos.

8.	Lakóterületen elhelyezhetõ egyéb- elsõsorban készmûipari és kereskedelmi jellegû létesítmények elhelyezhetõsége

A Helyi Építési Szabályzat és az OTÉK elõírásai részletesen tartalmazzák, hogy az egyes lakóövezetekben milyen funkciójú létesítmények telepíthetõk. Ezen túlmenõen egyértelmûen rögzítésre kerültek a környezet megvédése szempontjából betartandó feltételek is. (HÉSZ 55 §, 56 §, 57 §, 58 §, 59 §, 60 §, 61 §).

Kapcsolatosan alapelv, hogy nem engedélyezhetõ olyan tevékenység végzése és ezekhez kapcsolódó építmények létesítése, amelyek kapcsán a környezet terhelõ levegõ-, por-, bûz-, zaj szennyezõdés mértéke meghaladja a mindenkor érvényes rendeletek ide vonatkozóan engedélyezett határértékeket.

Amennyiben lakóterületen jelenleg ilyen környezetét szennyezõ létesítmény található, annak mûködését idõhatárhoz indokolt kötni, illetve a szennyezés megszüntetésére kötelezettséget kell elõírni.

9.	Nyárfa utcai vegyesbolt más helyre történõ telepítése

A vegyesboltnak a szerkezeti terv kapcsán javasolt helyeken történõ megvalósítása az érvényes HÉSZ módosítását illetve kiegészítését nem teszi szükségessé.

2.	Kossuth és Zrínyi utcák közötti terület funkcióváltása

Az érintett hrsz. 213/1, 213/2, 214, 215 és 216/2 ingatlanokat jelen tervmódosítás kertvárosias lakóövezetbe sorolja. A területen csak lakás helyezhetõ el, minden, egyéb funkciójú létesítmény építését tiltani szükséges.

A kialakítandó építési telek területe 400 m2-nél, utcai oldalon lévõ szélességi mérete pedig 16 m-nél, mélységi mérete 25 m-nél nem lehet kevesebb.

A beépítettség maximuma nem haladhatja meg a teljes terület 30 %-át. Az épületeket ikresítetten kell elhelyezni. Az elõkert mérete egységesen 5 –m legyen. Az oldalkert, és hátsókert mérete érje el a 6 m-es minimumot.

A területen melléképület nem létesíthetõ. A fedett gépkocsi tároló igényt a fõépülettel egybeépítve kell megoldani. Ugyancsak tilos mindenféle haszonállat tartása is.

Az épületek kétszintesek legyenek. Párkányméretük érje el a 6 métert, de nem haladja meg a 7,5 métert. A létesítmények magastetõvel készüljenek, hagyományos fedési anyagból. Hullámpala, mûanyag hullámlemez, fémlemez, illetve mûanyag alapú zsindely anyag alkalmazását kerülni kell. A tetõ hajlásszöge érje a minimum 25 fokot, de ne haladja meg a 45 fokot. Amennyiben a tetõtér is beépítésre kerül a bevilágító ablakokat a tetõsíkba fektetve kell elhelyezni.

Pince kialakítása esetén gondoskodni kell talajvíz nyomása elleni szerkezet és szigetelés készítésérõl.

Az utcai oldalon sövény vagy léckerítés létesítése engedélyezhetõ. Úgynevezett lábazatos “díszkerítés” létesítése nem kívánatos.

A területen közmûpótló berendezés építése nem engedélyezhetõ.

A kertvárosias lakóterület telekalakítási és beépítési feltételeit szabályozó HÉSZ 8. § és 9. § elõírásait a fentiek figyelembe vételével kell módosítani.

A hrsz. 222, 223, 224/3 ingatlanokat jelen tervmódosítás falusias lakóövezetbe sorolja.

Ennek megfelelõen az itt kialakítandó telkek beépíthetõségét a HÉSZ 10 §. szabályozza. Az itt szereplõ 4 db telek esetében azonban minimális telekméret 500 m2-re csökken, szélességi mérete pedig 16 m-re. A helyszíni adottságokra tekintettel szükséges a párkányméret minimumát 4,5 méterben, maximumát pedig 6 m-ben rögzíteni. Tiltani szükséges haszonállatok tartása nyúl, galamb, és baromfi kivételével. Nem engedélyezhetõ továbbá méhek tartása.

A teljes közmûvesítettségre, mint adottságra tekintettel közmûpótló berendezések létesítését tiltani szükséges. Lábazatos, u.n. díszkerítés építése az utca ezen részén nem kívánatos.

A falusias lakóterület telekalakítási és beépítési feltételeit meghatározó HÉSZ 10 § és 11 § elõírásait a fentiek szerint szükséges módosítani.